Aktuelle Register in der MFU

| Register-Adresse (hex) | Register-Name | Zugriff | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 1001 1002 | Statusregister 1 Statusregister 2 Statusregister 3 | R | In diesen Registern wird der Status des Gerätes angezeigt. |
| 1020 1021 | Kommandoregister 1 | R/W | Mit den Kommandoregistern wird das jeweilige Gerät gesteuert. ( Ein, Aus und Reset ) |
| 1030 … | Funktionsgenerator 1 | R/W | In diesem Adressraum ist der erste Funktionsgenerator (Stromsollwert) adressiert. |
| 1050 … | Funktionsgenerator 2 | R/W | In diesem Adressraum ist der zweite Funktionsgenerator (Spannungssollwert) adressiert. |
| 1070 | Istwert 1 LW | R | Istwert 1 Bit 0 - 15 |
| 1071 | Istwert 1 HW | R | Istwert 1 Bit 16 – 31 |
| 1080 | Istwert 2 LW | R | Istwert 2 Bit 0 - 15 |
| 1081 | Istwert 2 HW | R | Istwert 2 Bit 16 – 31 |
| 1090 | Normierung - Sollwert 1 | R/W | Normierung, Skalierung und Einheit Sollwert 1 |
| 1100 | Normierung - Sollwert 2 | R/W | Normierung, Skalierung und Einheit Sollwert 2 |
| 1110 | Normierung - Istwert 1 | R/W | Normierung, Skalierung und Einheit Istwert 1 |
| 1120 | Normierung - Istwert 2 | R/W | Normierung, Skalierung und Einheit Istwert 2 |
| 1200 1201 1202 1203 1204 1205 | Interlockregister 1 Interlockregister 2 Interlockregister 3 Interlockregister 4 Interlockregister 5 Interlockregister 6 | R | Bitweise Anzeige der Interlocks des Gerätes |
| 1240 | Fehlerregister | R | Bitweise Anzeige von Fehlern in der Steuerhardware die zum Ausfall des Gerätes führen. |
| 1260 | Warnungenregister | R | Bitweise Anzeige von Warnungen die zwar vom einem Servicemitarbeiter überprüft werden sollten aber NICHT zum Ausfall des Gerätes führen (Temperatur im Gerät o.Ä.) |

Die Funktionsgeneratoren beginnen physikalisch bei 1030, bzw. 1050, jedoch ist das erste SW Register im FG erst an der Adresse 1031, bzw. 1051 zu finden. 1030 ist die Broadcastadresse beider FGs.

Die 6 Interlockregister melden Interlocks wie folgt (1205-MSB…1200-LSB):

VCC_BUS[7..0], USI_4_Module_1_Interlocks[7..0],VCC_BUS[7..0], USI_3_Module_1_Interlocks[23..0],VCC_BUS[7..0], USI_2_Module_1_Interlocks[7..0],VCC_BUS[7..0], USI_1_Module_1_Interlocks[23..0]

Fehler und Warnungen sind immer 0.

Die „alten“ Register im 800er Bereich sind weiterhin erreichbar.

Register Details:

| Name | Statusregister 1 |
| --- | --- |
| Adresse | 0x000H |
| I/O | lesen |
| Reset |  |

[15..9]	Reserviert
Reserviert für zukünftige Anwendungen

[5]	NoInterlocks
wenn ‚1’ stehen keine Interlocks an
Im Modul sind keine Interlocks gespeichert und es stehen auch keine Interlocks an.

[4]	NoErrors
wenn ‚1’ ist Modul fehlerfrei
Im Modul sind keine Fehler gespeichert die den Betrieb stören.

[3]	NoWarnings
wenn ‚1’ ist Modul ohne Warnungen
Im Modul sind keine Warnmeldungen vorhanden die den Betrieb zwar nicht stören aber trotzdem überprüft werden müssten (Details im FSP für die  Warnungsbits) z.B. Temperatur zu hoch.

[2]	ModuleReady
wenn ‚1’ ist Modul betriebsbereit
Das Modul ist voll betriebsbereit

[1]	ChecksumOK
wenn ‚1’ Parameter Checksumme OK
Die Prüfsumme für die Modulparameter ist bestätigt.

[0]	ParametersLoaded
wenn ‚1’ sind die Parameter geladen
Das Modul hat seine Konfigurationsparameter geladen.

| Name | Statusregister 2 |
| --- | --- |
| Adresse | 0x001H |
| I/O | lesen |
| Reset |  |

[15..10]	n.u., immer ‚0’

[9]	Zustand Remote/Local Schalter: '0' ACU System im Local-Betrieb '1', ACU System im Remote-Betrieb

[8]	Controller Enabled
wenn 1’ ist Regler freigegeben

[7..0]	Gerätestatus (8 Bit)

| [7..0] | Status |
| --- | --- |
| 0x00 | Poweron Reset |
| 0x01 | Set Defaults |
| 0x02 | Gerät ausgeschaltet |
| 0x03 | Bank laden |
| 0x04 | Gerät einschalten |
| 0x05 | Gerät eingeschaltet |
| 0x06 | Regler gesperrt |
| 0x07 | Regler freigegeben |
| 0x08 | Gerät ausschalten |
| 0x09 | n.u. |
| 0x0A | Regler EXT gesperrt |
| 0x0B.. 0xFF | n.u. |

| Name | Statusregister 3 (Ausgewählte Last) |
| --- | --- |
| Adresse | 0x002H |
| I/O | Lesen |
| Reset | 0000h |

[15..0]	Diese Register gibt den Status der Lastumschaltung (Soweit vorhanden) wieder.

| [3..0] | Kommando |
| --- | --- |
| 0x0000 | keine Last angewählt |
| 0x0001 | Last 1 anwählt |
| 0x0002 | Last 2 anwählt |
| 0x0004 | Last 3 anwählt |
| 0x0008 | Last 4 anwählt |
| 0x0010 | Last 5 anwählt |
| 0x0020 | Last 6 anwählt |
| 0x0040 | Last 7 anwählt |
| 0x0080 | Last 8 anwählt |

| Name | Kommandoregister 1 |
| --- | --- |
| Adresse | 0x020H |
| I/O | Lesen/Schreiben |
| Reset | 0000h |

[15..0]	Diese Kommandos steuern die Gerätefunktion, wobei das Gerät nur auf Änderungen des Wertes reagiert.

| [3..0] | Kommando |
| --- | --- |
| 0x0000 | keine Aktion |
| 0x0001 | Gerät einschalten |
| 0x0002 | Gerät ausschalten |
| 0x0004 | Reset durchführen |

| Name | Kommandoregister 2 (Lastumschaltung) |
| --- | --- |
| Adresse | 0x021H |
| I/O | Lesen/Schreiben |
| Reset | 0000h |

[15..0]	Diese Kommandos steuern die Lastumschaltung (Soweit vorhanden), wobei das Gerät nur auf Änderungen des Wertes reagiert.

| [3..0] | Kommando |
| --- | --- |
| 0x0000 | keine Aktion |
| 0x0001 | Last 1 anwählen |
| 0x0002 | Last 2 anwählen |
| 0x0004 | Last 3 anwählen |
| 0x0008 | Last 4 anwählen |
| 0x0010 | Last 5 anwählen |
| 0x0020 | Last 6 anwählen |
| 0x0040 | Last 7 anwählen |
| 0x0080 | Last 8 anwählen |